záväznÁ časŤ zmien a doplnkov č.2 ÚPN – O Zámutov

1. zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia

a funkčného využitia územia pre funkčné a priestorovo

homogénne jednotky

ZaD č.2 ÚPN – O Zámutov sa navrhuje rozvoj funkčných plôch obce v lokalitách:

Bývanie:

Dopĺňa sa text  medzi 2 a 3 odrážkou, ktorý znie :

- malopodlažný bytový dom s obecnými nájomnými bytmi - v severozápadnej časti obce

v lokalite "Oproti penziónu Kondor“ /zmena Z2/3/,

Dopĺňa sa text s odrážkou na konci článku, ktorý znie:

- rodinné domy - v pôvodnom zastavanom území obce v lokalite „Koščova lúka“ /zmena Z2/1/

a vedľa pôvodného zastavaného územia v zväčšenej lokalite „B9 - Pod Hôrkou JUH“ /zmena

Z2/2/.

Občianska vybavenosť:

Vypúšťa sa  posledná odrážka na konci článku, ktorá znela:

- obecný podnik služieb - v južnej časti obce v lokalite „Koščova lúka“ /zmena Z1/1/,

3. zásady a regulatívy funkcie bývania

Vypúšťajú sa posledné 2 odrážky na konci článku, ktoré zneli:

- Výstavbu v lokalitách „B6 - Horné pole Juh“ a „B8 - Pod Hôrkou Juh“ je nutné realizovať tak, aby boli stavby umiestňované pri navrhovaných dopravných komunikáciách v zmysle výkresu č.7 „Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie ťažiskového územia obce s vyznačením verejnoprospešných stavieb“.

- Stavby vo východnej časti lokality „B8 - Pod Hôrkou Juh“ na ľavom brehu bezmenného vodného toku na pozemkoch v dotyku s vodným tokom je potrebné zabezpečiť adekvátnou protipovodňovou ochranou a zároveň je potrebné dodržať voľný nezastavaný manipulačný pás šírky min. 5m pozdĺž oboch brehov tohto vodného toku.

Koniec článku sa dopĺňa o 4 nové odrážky, ktoré znejú:

- Výstavbu v lokalitách „B6 - Horné pole Juh“, B8 - Medzi potokmi Juh, „B9 - Pod Hôrkou Juh“ a v lokalite „Koščova lúka“ /zmena Z2/1/ je nutné realizovať tak, aby boli stavby umiestňované pri existujúcich a navrhovaných dopravných komunikáciách v zmysle výkresu č.7 „Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie ťažiskového územia obce s vyznačením verejnoprospešných stavieb“.

- Stavby vo východnej časti lokality „B8 - Medzi Potokmi Juh“ na ľavom brehu bezmenného vodného toku na pozemkoch v dotyku s vodným tokom je potrebné zabezpečiť adekvátnou protipovodňovou ochranou a zároveň je potrebné dodržať voľný nezastavaný manipulačný pás šírky min. 5m pozdĺž oboch brehov tohto vodného toku.

- V lokalite „Koščova lúka“ /zmena Z2/1/ je možné realizovať výstavbu len pri zabezpečení protipovodňovej ochrany na Q100-ročnú vodu a stavebné objekty je potrebné budovať mimo záplavové územie Zámutovského potoka nad hladinu Q100-ročnej veľkej vody.

- Výstavbu na navrhovanej ploche rodinných domov v pôvodnej lokalite „H1 - Pri Zamutovskom potoku JZ“ /zmena Z2/4/ je možné realizovať až po vypracovaní hladinového režimu Zámutovského potoka v týchto lokalitách a stavebné objekty následne umiestniť mimo zistené záplavové územie nad hladinu Q100-ročnej veľkej vody.

Zásady a regultívy pre malopodlažné bytové domy:

Dopĺňa sa text na konci článku o novú odrážku, ktorá znie:

- Výstavbu obecného nájomného bytového domu so súvisiacim dopravným a technickým vybavením v lokalite „Oproti penziónu Kondor“ v severozápadnej časti obce /zmena Z2/3/ je potrebné realizovať pri zabezpečení protipovodňovej ochrany stavieb na Q100-ročnú vodu.

4.  zásady a regulatívy FUNKCIE občianskeho vybavenia územia

Stavby súvisiace s funkciou občianskeho vybavenia:

Vypúšťa  sa časť textu s poslednou odrážkou /riešený v ZaDč.1 ÚPN/, ktorá zmela :

- Obecný podnik služieb v lokalite „Koščova lúka“ /zmena Z1/1/.

8. zásady a regulatívy FUNKCIE dopravného a Technického vybavenia

územia

Stavby cestnej siete III. triedy, stavby súvisiace s výstavbou nových miestnych komunikácií a úpravou existujúcich komunikácií, cyklotrasy a pešie komunikácie:

Dopĺňa sa text o novú odrážku na konci článku, ktorá znie:

- Úpravy účelovej spevnenej komunikácie „Zámutov - Dubník“ trasovanej v západnej časti k.ú. obce

súvisiace so zlepšením jej dopravných a technických parametrov /zmena Z2/5/.

Stavby súvisiace s funkciou technickej infraštruktúry:

Posledná odrážka platného  textu  sa mení a dopĺňa nasledovne:

- Čistiareň odpadových vôd /ČOV/- potrebná intenzifikácia.

Za poslednú odrážku sa dopĺňa nová odrážka, ktorá znie :

- Pri parcelizácii výstavby nových RD je z prevádzkovych dôvodov najvhodnenjšie zokruhovanie vodovodných rozvodov.

12. vymedzenie zastavaného územia obce

Rozvoj individuálnej bytovej výstavby - rodinné domy:

Text na konci článku sa dopĺňa nasledovne:

„B9 - Pod Hôrkou Juh“ – na okraji južnej časti obce.

13. vymedzenie ochranných pásiem a chránených území

Text  desiatej odrážky  /upravený v ZaDč.1 ÚPN/sa mení a dopĺňa nasledovne:

- OP ciest III. triedy - rešpektovať mimo zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom v zmysle § 11 zákona č.135/1961 Zb. „o  pozemných komunikáciách“. Pre jednotlivé druhy a kategórie týchto komunikácii určí šírku ochranného pásma vykonávací predpis, a to pri cestách nižších tried 15 až 25 m od osi vozovky nad a pod pozemnou komunikáciou. Cestné ochranné pásmo pre novovybudované alebo rekonštruované cesty a miestne komunikácie vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia. V k.ú. obce Zámutov sú v ÚPN vymedzené ochranné pásma mimo zastavaného územia obce v rozsahu 20 m od osi cesty na obidve strany cesty;

Text šestnástej odrážky sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1,8 m od osi potrubia na vodorovnej vzdialenosti, pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru DN 500mm vrátane a 3,0 m od osi potrubia na vodorovnej vzdialenosti, pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii s priemerom väčším ako DN 500 mm.

16. zoznam verejnoprospešných stavieb

Verejnoprospešné stavby v oblasti verejnej občianskej vybavenosti:

Vypúšťa sa  verejnoprospešná stavbaV 48 /riešená v ZaDč.1 ÚPN/

V48 - Obecný podnik služieb /zmena Z1/1/,

Verejnoprospešné stavby a úpravy v oblasti verejnej dopravy:

Dopĺňa sa špecifikácia a označenie verejnoprospešnej stavby V57:

V57 - Účelová komunikácia  „Zámutov – Dubník“ /zmena Z2/5/;

Verejnoprospešné stavby v oblasti bývania:

Na konci článku sa dopĺňa  verejnoprospešná stavbaV56:

V56 - Obecný nájomný bytový dom s potrebným technickým zabezpečením, dopravným vybavenín

spevnenými plochami a zeleňou /zmena Z2/3/;

17. schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb je nasledujúcou prílohou.